ООО «Региональный кадастровый центр»

Проект №: 136-17.07-ППиМТ

Заказчик: ООО «Инвестиционная компания «Премьер»

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Инженерные сети в границах МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»

Том I

Положения о размещении линейных объектов

Директор                                                                                             И. М. Новичков

Инженер-проектировщик                                                                 И. И. Файзуллин

Оренбург

2017

01 Состав проекта

Утверждаемая часть

- Том I.  Положение о размещении линейных объектов.

- Том I.  Чертежи.

Материалы по обоснованию

- Том II. Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка).

- Том II. Схемы.

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате *.docx.

- Графическая часть в виде файлов *.dwg, *.dxf.

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Состав графической части проекта

| №п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая (Основная) часть |
| 1 | Чертёж планировки территории (красные линии, границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства), М 1:1000 |
| 2 | Чертёж красных линий, М 1:1000 |
| 3 | Чертёж межевания территории (границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры, красные линии, линии отступа от красных линий, границы образуемых и изменяемых земельных участков), М 1:1000 |
| 4 | План границ земельных участков, М 1:1000 |
|  | Материалы по обоснованию |
| 5 | Схема расположения элемента планировочной структуры, б/м |
| 6 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки, М 1:1000 |
| 7 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000 |

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

Характеристика современного использования территории.	6

Основные направления градостроительного развития территории	6

Основные положения	6

Планировочная организация территории и функциональное зонирование	6

Краткие характеристики проектируемых линейных объектов	7

Сведения об определении значения линейного объекта	8

Размещение территории проектирования в планировочной структуре	8

Пересечения с инженерными коммуникациями	8

Сведения о размерах земельных участков, предоставляемых для размещения линейного объекта	8

Сведения об объектах культурного наследия	9

Охрана окружающей среды	10

Проект межевания территории	11

Сведения о земельных участках на кадастровом плане территории	12

Нормативно-правовая база	13

Введение

Проект планировки и межевания территории линейного объекта «Инженерные сети в границах МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» выполнен Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный кадастровый центр» (ООО «РКЦ») на основании договора №136 от 26.06.2017 с Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Премьер».

Подготовка проекта планировки осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Объектом градостроительного планирования является квартал жилой застройки в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района Оренбургской области.

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года, №137-ФЗ;

-  Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года, №74-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года);

- Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»;

- Закон Оренбургской области от 16.03.2007 №1037/288-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»;

- Положение «О порядке разработки, согласования и утверждения документации по планировке территории муниципального образования «город Оренбург», утвержденное решением Оренбургского городского Совета от 10.10.2008 №696 (в ред. Решений Оренбургского городского Совета от 10.06.2010 №1020, от 19.08.2010 №1168, от 25.04.2011 №162, от 19.06.2012 №441, от 24.12.2013 №748, от 28.04.2015 №1023);

- Постановление Правительства Оренбургской области от 06.06.2016 №389-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области» (вместе с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.08.2011 №388 «Об утверждении требования к проекту межевания земельных участков»

- Местные нормативы градостроительного проектирования МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденные Решением Совета депутатов от 23.12.20014 №208.

Проектные решения выполнены с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Генеральный план МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;

- Правила землепользования и застройки МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Задачами проекта являются разработки проектных решений, обеспечивающих освоение в различных целях, реконструкцию и благоустройство существующей и проектируемой территории.

Проект межевания выполнен на основе проекта планировки и представлен в полном объеме в пояснительной записке тома I и графическом материале.

Характеристика современного использования территории.

Проектируемая жилая зона располагается в с. Подгородняя Покровка. Территория находится в западной части села.

Территория с севера, востока, юга и запада граничит с зоной индивидуальной жилой застройки.

Территория проекта планировки представляет собой облагороженную территорию, частично застроенную.

Основные направления градостроительного развития территории

Основные положения

Планировочная организация территории и функциональное зонирование

Общее планировочное решение выполнено в соответствии с основным положениям генерального плана МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, технического задания на проектирование, а также предоставленными Заказчиком параметрами планируемой застройки. Площадь в границах проектирования принята 20 га.

Проектируемая территория входит в состав территории кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 56:21:1801002, 56:21:1804001, 56:21:1810001, 56:21:1809004, 56:21:1802001.

В основу планировочного решения положены следующие принципы:

- функциональное зонирование территории в увязке с общими принципами зонирования территории рабочего города;

- структурная организация территории;

- организация транспортной сети в развитие существующей обеспечивающей удобные и кратчайшие связи всех зон между собой;

- создание непрерывной системы озеленения;

- оптимальное решение инженерного обеспечения территории.

Проект планировки осуществляет функциональное зонирование территории квартала, согласно Правилам землепользования и застройки МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, а также генеральным планом.

Краткие характеристики проектируемых линейных объектов

| № п/п | Наименование сооружения | Адрес (местоположение) | Протяженность, (м) | Материал, диаметр, сечение и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наружная канализация (напорная сеть) в границах МО Подгородне Покровский с/с Оренбургского р-на Оренбургской области | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Подгородне-Покровский с/т, участок расположен в кадастровом квартале 56:21:0000000 | 2950 | Труба ПЭ диаметром 100 мм, 160 мм КНС – 2 шт. |
| 2. | Наружный водопровод в границах МО Подгородне Покровский с/с Оренбургского р-на Оренбургской области | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Подгородне-Покровский с/т, участок расположен в кадастровом квартале 56:21:1801002 | 1100 | Труба ПЭ диаметром 110 мм, 160 мм, насосная станция 6*6м – 1 шт. |
| 3. | Внутриквартальные сети канализации (самотечная сеть) в границах МО Подгородне Покровский с/с Оренбургского р-на Оренбургской области | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Подгородне-Покровский с/т, участок расположен в кадастровом квартале 56:21:1801002 | 3 630 | Труба ПЭ диаметром 160 мм, 200 мм, 400 мм |
| 4. | Внутриквартальные сети водоснабжения в границах МО Подгородне Покровский с/с Оренбургского р-на Оренбургской области | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Подгородне-Покровский с/т, участок расположен в кадастровом квартале 56:21:1801002 | 2 630 | Труба ПЭ диаметром 110 мм |
| 5. | Внутриквартальные сети электроснабжения в границах МО Подгородне Покровский с/с Оренбургского р-на Оренбургской области | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Подгородне-Покровский с/т, участок расположен в кадастровом квартале 56:21:1801002 | 3881 | Кабель ВВГ 3*90, 3*75, 3*50, 3*35, КТП -1х630кВА – 1 шт. |
| 6. | Внутриквартальные сети связи в границах МО Подгородне Покровский с/с Оренбургского р-на Оренбургской области | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Подгородне-Покровский с/т, участок расположен в кадастровом квартале 56:21:1801002 | 1930 | Оптический кабель |
| 7. | Дороги в жилой застройке в границах МО Подгородне Покровский с/с Оренбургского р-на Оренбургской области | Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Подгородне-Покровский с/т, участок расположен в кадастровом квартале 56:21:1801002 | 3344 | Дорожное полотно |

Сведения об определении значения линейного объекта

Проектируемые линейные объекты предназначены для обслуживания жилых кварталов с размещением комплексной застройки и являются объектами иного значения.

Размещение территории проектирования в планировочной структуре

В административном отношении участок изысканий расположен в МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на территории кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 56:21:1801002, 56:21:1804001, 56:21:1810001, 56:21:1809004, 56:21:1802001.

Территория проектирования расположена в непосредственной близости от транспортного каркаса, сформированного на базе проходящих через территорию транспортных путей: автодорога Оренбург - Самара. Основная роль во внешних связях принадлежит автомобильному транспорту.

Пересечения с инженерными коммуникациями

Проектируемые линейные объекты пересекают существующие надземные и подземные коммуникации: газопроводы, линии электропередач.

При переходе проектируемых трубопроводов через все коммуникации прокладка их производится подземно. Расстояние в свету между пересекаемой подземной коммуникацией и проектируемым трубопроводом составляет не менее принятых нормативами.

Все пересечения проектируемой трассы линейных объектов с инженерными коммуникациями выполняются согласно проекту, соответствующих норм и по согласованию с эксплуатирующими организациями.

Сведения о размерах земельных участков, предоставляемых для размещения линейного объекта

Необходимость сооружения проектируемых объектов потребует для этих целей соответствующего отвода земель в краткосрочную аренду на время проведения работ по строительству и рекультивации нарушенных земель (временный отвод) и долгосрочную аренду с правом последующего выкупа для строительства площадных объектов (постоянный отвод).

Земли лесного, водного фонда на участках проведения работ отсутствуют.

Информация о размерах земельных участков полосы отвода представлена в табличном виде в приложении к графической части проекта межевания территории

Сведения об объектах культурного наследия

Наружная канализация (напорная сеть) в границах МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области пересекает природоохранную зону «Урочище Крутой обрыв». Пересечение производится с учетом всех необходимых нормативов.

Охрана окружающей среды

Раздел выполнен на основании Закона РФ "Об охране окружающей при-родной среды" №7-ФЗ от 10.01.2008 г.

При выявлении и оценке факторов негативного воздействия проектируемых объектов на окружающую среду в процессе его строительства и эксплуатации ис-пользованы рекомендации "Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела "Оценка воздействия на окружающую среду" (ГП "ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ" М., 1998г.).

Проектируемый линейный объект предназначен для передачи углеводо-родных соединений трубопроводным путем. Указанный технологический процесс является экологически чистым: отходы, вредные выбросы в атмосферу, промыш-ленные и ливневые стоки отсутствуют при строгом соблюдении строительных норм и правил, требований нормативной документации при сооружении и экс-плуатации объекта.

Для рационального использования земельных ресурсов в период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- снятие и складирование плодородного слоя грунта;

- проезд строительной техники разрешается только в пределах ширины полосы отвода земель;

- техническая рекультивация (планировка грунта);

- биологическая рекультивация (посев трав с внесением минеральных удоб-рений).

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду выражается в использовании земель, необходимых для его сооружения. Технологическими картами, регламентирующими порядок выполнения строительно-монтажных ра-бот, предусмотрено рытье траншей, т.е. почвенный слой удаляется, складируется в непосредственной близости и используется для восстановительных мероприятий.

После завершения строительства площадки для складирования материалов должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства, т.е. необходимо убрать весь строительный мусор и провести работы по восстановлению нарушенного плодородного почвенного слоя либо с использованием снятого при рытье котлованов почвенного слоя, либо завести новый плодородный грунт.

Проект межевания территории

В соответствие с Градостроительным кодексом РФ подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

В данном проекте межевания отображаются:

- красные линии для проектируемых объектов;

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для строительства;

- границы зон действия публичных сервитутов.

Границы земельных участков и границы участков, формируемых на период строительства, отображаются на территориях, находящихся в муниципальной собственности.

Земельные участки, входящие в охранные зоны проектируемых объектов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Земельные участки, на которые попадают охранные зоны проектируемых объектов, обременяются публичными сервитутами.

Сведения о земельных участках на кадастровом плане территории

Информация о размерах, площадях земельных участков полосы отвода представлена в табличном виде в приложении к графической части проекта межевания территории.

Нормативно-правовая база

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года, №137-ФЗ;

-  Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года, №74-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года);

- Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»;

- Закон Оренбургской области от 16.03.2007 №1037/288-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»;

- Положение «О порядке разработки, согласования и утверждения документации по планировке территории муниципального образования «город Оренбург», утвержденное решением Оренбургского городского Совета от 10.10.2008 №696 (в ред. Решений Оренбургского городского Совета от 10.06.2010 №1020, от 19.08.2010 №1168, от 25.04.2011 №162, от 19.06.2012 №441, от 24.12.2013 №748, от 28.04.2015 №1023);

- Постановление Правительства Оренбургской области от 06.06.2016 №389-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области» (вместе с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.08.2011 №388 «Об утверждении требования к проекту межевания земельных участков»

- Местные нормативы градостроительного проектирования МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденные Решением Совета депутатов от 23.12.20014 №208;

- Генеральный план МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;

- Правила землепользования и застройки МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.